..................................................										Załącznik nr 2.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Mikroskop badawczy fluorescencyjny z zestawem do automatycznej rejestracji

i analizy obrazu szt. 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model | Proszę podać |  |
| 2 | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Duży mikroskop badawczy biologiczny spełniający niżej wymienione wymagania techniczne minimum: | TAK |  |
| 4 | STATYW | TAK |  |
| 4.1 | Korpus o masywnej budowie, ciężar min. 20kg, wyposażony w następujące urządzenia: - precyzyjny mechanizm ogniskujący mikro/makro (czułość co najmniej 1µm) - wbudowane przełączalne filtry: NCB11 (niebieski, wybielający), neutralne: min. ND8 (12.5%) i ND32 (3%) - regulowana przysłona polowa - przycisk akwizycji obrazu - wbudowany, regulowany zasilacz do żarówki 12V/100W | TAK |  |
| 4.2 | Wbudowany w podstawie układ oświetlający dia, zawierający następujące urządzenia: - lampa halogenowa 12V-100W, z fabrycznie wycentrowaną żarówką, - kolektor z soczewką typu „fly-eye”, zapewniający idealnie równomierne oświetlenie pola widzenia. | TAK |  |
| 4.3 | Rewolwer obiektywowy 6-pozycyjny, zmotoryzowany, wyposażony w gniazda do pryzmatów do kontrastu interferencyjnego DIC | TAK |  |
| 4.4 | Sterownik (klawiatura), wolnostojący, umożliwiający operowanie funkcjami zmotoryzowanymi: - obrót rewolweru obiektywowego, - przełączanie bloczków z filtrami do epifluorescencji, - przełączanie przesłony odcinającej (shutter) do epifluorescencji. | TAK |  |
| 4.5 | Wspornik stolika, umożliwiający zamocowanie stolika obrotowego lub skanującego | TAK |  |
| 4.6 | Nasadka obserwacyjna trinokularowa, zapewniająca obserwację przy ultra dużym polu widzenia, przy średnicy diafragmy pola w okularze min. 25mm; 3-stopniowy podział światła: - 100% do obserwacji dwuocznej, - 20% (+/-10%) do obserwacji dwuocznej i 80% (+/- 10%) do tubusa pionowego - 100% do tubusa pionowego. | TAK | , |
| 4.7 | Optyka korygowana do nieskończoności | TAK |  |
| 4.8 | Okulary typu CFI 10x z diafragmą pola (FOV) o średnicy min. 22 mm, wyposażone w przesuw dioptryjny i osłony oczne. | TAK |  |
| 5 | ZMOTORYZOWANY STOLIK XYZ Z UCHWYTEM PREPARATÓW DO MIKROSKOPU o następujących parametrach: | TAK |  |
| 5.1 | Zakres przesuwu stolika w płaszczyźnie XY min. 100 mm x 75 mm | TAK |  |
| 5.2 | Zmotoryzowany przesuw stolika w osi Z | TAK |  |
| 5.3 | Uchwyt na szkiełko preparatowe o wielkości min. 3” x 1” | TAK |  |
| 5.4 | Manipulator ręczny do sterowania ruchem stolika XYZ | TAK |  |
| 5.5 | Kontroler umożliwiający sterowanie ruchem stolika z komputera | TAK |  |
| 6 | WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO: | TAK |  |
| 6.1 | Kondensor achromatyczny, uniwersalny, min. N.A.0.90, wyposażony w obrotowy, min. 7-pozycyjny dysk, umożliwiający oświetlenie w jasnym polu (przysłona irysowa aperturowa), ciemnym polu (przysłona pierścieniowa) oraz posiadający gniazda do przysłon pierścieniowych, do kontrastu fazowego oraz modułów do kontrastu interferencyjnego DIC. Kondensor musi zapewniać oświetlenie Koehlera dla obiektywów od 2x do 100x. | TAK |  |
| 7. | OBIEKTYWY: | TAK |  |
| 7.1 | Obiektywy pracujące w układzie nieskończonej długości tubusa mikroskopu, klasy CFI Plan Apochromat, o długości parafokalnej minimum 60mm, skorygowane chromatycznie i zapewniające transmisję minimum 60% dla zakresu spektralnego od 435nm do 850nm, spełniające n/wymienione wymagania: a) obiektyw 2x (+/- 0,5x), apertura numeryczna min. N.A.0.10, odl. robocza W.D. min. 8,5mm, b) obiektyw 10x, apertura numeryczna min. N.A.0.45, odl. robocza W.D. min. 4,0mm c) obiektyw 20x, apertura numeryczna min. N.A.0.75, odl. robocza W.D. min. 1,0mm d) obiektyw 40x, apertura numeryczna min. N.A.0.95, odl. robocza W.D. min. 0,21mm, korekcja grubości szkiełka nakrywkowego: 0,11- 0,23mm e) obiektyw 60x (+/- 3x) , apertura numeryczna min. N.A. 0.95, odl. robocza W.D. min. 0,15mm, korekcja grubości szkiełka nakrywkowego: 0,11- 0,23mm f) obiektyw 100x, apertura numeryczna min. N.A.1.45, immersja olejowa, odl. robocza W.D. min. 0,13mm, szkiełko nakrywkowe 0,17mm. | TAK |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DO EPIFLUORESCENCJI spełniające następujące wymagania: | TAK |  |
| 8.1 | Obrotowa, 6-pozycyjna głowica, zmotoryzowana, umożliwiająca zamocowanie 6-ciu bloczków z filtrami, wyposażona w gniazdo do zamocowania analizatora; zmotoryzowana przysłona odcinająca (shutter); głowica wyposażona w urządzenie typu „Noise Terminator” pozwalające na wytłumienie świecenia tła, które zapewnia uzyskanie maksymalnego stosunku wzbudzonego światła fluorescencji względem tła | TAK |  |
| 8.2 | Olejek immersyjny 50ml, z zerową autofluorescencją | TAK |  |
| 8.3 | Oświetlacz światłowodowy z lampą typu Metal Chalide 200W, nie wymagającą centrowania; nominalna żywotność lampy min. 2000 godz.; wyposażony w przysłonę odcinającą (shutter) | TAK |  |
| 8.4 | Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany bez użycia narzędzi umożliwiający szybką wymianę filtrów | TAK |  |
| 8.5 | 3 bloczki z filtrami zapewniające następujące wymagania: bloczek do DAPI - wzbudzenie: zakres 340-380nm - emisja: zakres 435-485nm bloczek do FITC - wzbudzenie: zakres 450-490nm, - emisja: powyżej 520nm bloczek do Rodaminy - wzbudzenie: zakres 540-580nm - emisja: zakres 600-660nm | TAK |  |
| 8.6 | Ekran ochronny przed światłem fluorescencyjnym | TAK |  |
| 8.7 | Zasilacz z licznikiem czasu pracy lampy | TAK |  |
| 9. | WYPOSAŻENIE DO KONTRASTU INTERFERENCYJNEGO DIC, zawierające następujące urządzenia: | TAK |  |
| 9.1 | Polaryzator obrotowy o wysokiej przepuszczalności | TAK |  |
| 9.2 | Tzw. mikroskop pomocniczy do obserwacji źrenicy obiektywu | TAK |  |
| 9.3 | Analizator mocowany w głowicy do epifluorescencji | TAK |  |
| 9.4 | Płytka falowa | TAK |  |
| 9.5 | Moduł kondensorowy do obiektywów od 20x wzwyż | TAK |  |
| 9.6 | 2 pryzmaty dwójłomne, obiektywowe, do obiektywów 20x i 40x. | TAK |  |
| 10. | KAMERA CYFROWA: | TAK |  |
| 10.1 | Monochromatyczna kamera cyfrowa do akwizycji obrazów o następujących parametrach: | TAK |  |
| 10.2 | Monochromatyczna kamera cyfrowa z fotomatrycą CCD chłodzona termoelektrycznie do temp. min. 25º C poniżej temperatury otoczenia | TAK |  |
| 10.3 | Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 1390x1000 punktów | TAK |  |
| 10.4 | Rozdzielczość tonalna nie gorsza niż 12 bitów (4096 poziomów jasności) | TAK |  |
| 10.5 | Zakres czasu ekspozycji od 20 mikrosekund do 16 minut lub szerszy | TAK |  |
| 10.6 | Możliwość agregacji pikseli (binningu) typu 2x2, 4x4, 8x8 | TAK |  |
| 10.7 | Przestrajany elektronicznie ciekłokrystaliczny filtr RGB, sterowany przez kamerę | TAK |  |
| 10.8 | Możliwość rejestracji obrazów monochromatycznych oraz barwnych z przestrajanym elektronicznie ciekłokrystalicznym filtrem RGB | TAK |  |
| 10.9 | Łącznik do podłączenia kamery do mikroskopu | TAK |  |
| 11. | ZESTAW KOMPUTEROWY | TAK |  |
| 11.1 | Komputerowa stacja robocza typu PC do sterowania akwizycją obrazu z kamery, sterowania zmotoryzowanym stolikiem oraz innymi zmotoryzowanymi elementami mikroskopu, do obróbki, analizy i archiwizacji obrazów o następujących parametrach: | TAK |  |
| 11.2 | Płyta główna ze zintegrowaną na płycie kartą sieciową 10/100/1000 GB, min. 4 gniazda pamięci RAM, porty: min. 6x USB2.0, magistrala (gniazda rozszerzeń): PCI Express x16, PCI Express x1, PCI | TAK |  |
| 11.3 | Procesor czterordzeniowy | TAK |  |
| 11.4 | Pamięć operacyjna min. 4GB | TAK |  |
| 11.5 | Karta grafiki wspomagająca operacje 3D z min. 1 GB RAM | TAK |  |
| 11.6 | Dysk twardy SATA o pojemności min. 1000GB | TAK |  |
| 11.7 | Napęd DVD +/-RW min x 16 | TAK |  |
| 11.8 | Klawiatura, mysz optyczna | TAK |  |
| 11.9 | Oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bitowe | TAK |  |
| 11.10 | Pakiet programowy Microsoft Office zawierający minimum programy Word, Excel, PowerPoint, wersja polska | TAK |  |
| 11.11 | Monitor LCD min. 24” o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 | TAK |  |
| 12. | OPROGRAMOWANIE: | TAK |  |
| 12.1 | Pakiet programowy do komputerowej obróbki i analizy obrazów z następującymi funkcjami: | TAK |  |
| 12.2 | Sterowania bieżącym podglądem oraz akwizycją obrazu z oferowanej kamery cyfrowej, z możliwością ustawiania jej wszystkich parametrów | TAK |  |
| 12.3 | Podglądu obrazu z kamery z przenikaniem (półprzezroczystość) obrazu wyświetlanego na ekranie | TAK |  |
| 12.4 | Automatycznego wydzielania w obrazie obiektów, zliczania obiektów, pomiarów cech obiektów, analizy pomiarów – wyznaczanie statystyki, klasyfikacje, prezentacje graficzne wyników | TAK |  |
| 12.5 | Składania monochromatycznych obrazów fluorescencyjnych uzyskanych dla różnych długości fali świetlnej w złożony obraz barwny z możliwością korekcji ewentualnych przesunięć pomiędzy obrazami oraz ustawiania jasności, kontrastu i współczynnika gamma niezależnie dla każdego obrazu składowego | TAK |  |
| 12.6 | Pomiaru współwystępowania substancji znakujących w obrazach fluorescencyjnych | TAK |  |
| 12.7 | Tworzenia i operowania sekwencjami obrazów czasowych oraz przestrzennych wzdłuż osi Z | TAK |  |
| 12.8 | Tworzenia ostrych obrazów z sekwencji obrazów dla różnego położenia płaszczyzny ostrości | TAK |  |
| 12.9 | Wyrównywania i korekcji tła | TAK |  |
| 12.10 | Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, współczynnika gamma | TAK |  |
| 12.11 | Możliwości dokonywania opisów tekstowych i adnotacji graficznych na obrazie | TAK |  |
| 12.12 | Programowania akwizycji serii obrazów wzdłuż osi X i Y, składanie dużych obrazów z obrazów cząstkowych (tzw. „tiling”) | TAK |  |
| 12.13 | Programowania akwizycji serii obrazów dla różnych ustawień płaszczyzny ostrości w osi Z | TAK |  |
| 12.14 | Akwizycja i operowanie wielowymiarowymi zestawami obrazów (położenie: x, y, z, czas, kanał spektralny) | TAK |  |
| 12.15 | Wizualizacja trójwymiarowa stosów obrazowych xyz oraz xyzt, z ustawianiem przezroczystości, wizualizacją przekrojów ortogonalnych dla osi x, y, i z, oraz płaszczyzną pod dowolnym kątem, prostopadłościennego obszaru zainteresowania (VOI) | TAK |  |
| 12.16 | Wydzielanie trójwymiarowych obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, zliczanie obiektów oraz pomiary przestrzenne cech tych obiektów – położenia, objętości, pola powierzchni bocznej, sferyczności, średnicy, promienia, gęstości optycznej | TAK |  |
| 12.17 | Korekcji obrazów metodami dekonwolucji dwuwymiarowych i trzywymiarowych, w tym typu 2D Blind oraz typu 3D Blind (bez podanej wstępnie funkcji rozpraszania punktowego PSF) | TAK |  |
| 12.18 | Wyznaczania profilu jasności wzdłuż linii prostej, elipsy, dowolnie narysowanej krzywej na analizowanym obrazie | TAK |  |
| 12.19 | Filtracji obrazu kolorowego, monochromatycznego i binarnego | TAK |  |
| 12.20 | Lokalnej lupy umożliwiającej jednoczesne oglądanie obrazu i w drugim oknie jego powiększonego fragmentu, z zastosowaniem do bieżącego obrazu oraz podglądu obrazu z kamery | TAK |  |
| 12.21 | Prostej i odwrotnej szybkiej dwuwymiarowej transformaty Fouriera z operacjami edycji spektrum | TAK |  |
| 12.22 | Predefiniowanej listy fluorochromów zawierającej wartości wzbudzenia i emisji, nazwę oraz odpowiadający kolor | TAK |  |
| 12.23 | Reprezentacji obrazów barwnych: RGB, HSI; kompozycja i dekompozycja składowych obrazów barwnych | TAK |  |
| 12.24 | Wydzielania w obrazach wybranych obszarów do dalszej analizy (AOI) | TAK |  |
| 12.25 | Możliwości kalibracji przestrzennej (geometrycznej) oraz densytometrycznej obrazu dla celów pomiarowych obiektów | TAK |  |
| 12.26 | Możliwość tworzenia makroprocedur, edytowanie i wspomaganie ich uruchamiania | TAK |  |
| 12.27 | Możliwość generowania standardowych raportów z analizy | TAK |  |
| 12.28 | Możliwość tworzenia obrazowych baz danych | TAK |  |
| 12.29 | Możliwość eksportu wyników pomiarów do innych programów – co najmniej do Microsoft Excel oraz zapis w formacie tekstowym | TAK |  |
| 12.30 | Programowego sterowania zmotoryzowanym stolikiem XYZ mikroskopu | TAK |  |
| 12.31 | Sterowania akwizycją obrazu ze skanera | TAK |  |
| 12.32 | Możliwości rozbudowy o dodatkowe specjalistyczne moduły przetwarzania i analizy obrazu | TAK |  |
| 13. | Instruktaż personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu min. 3 osoby po 5 h | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		              ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)