„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................						Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie Mazowieckiego Klastra Peptydowego.

| I. Wymagania ogólne | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Prace będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. | TAK |  |
| 2. Od Wykonawcy wymaga się współpracy z firmami wyposażającymi laboratoria oraz pokoje biurowe w meble i urządzenia laboratoryjne oraz przeprowadzającymi termomodernizację. | TAK |  |
| 3. Z powodu planowanej termomodernizacji budynku niewielkim zmianom mogą ulec ostateczne wymiary wewnętrzne pomieszczeń. | TAK |  |
| 4. Drzwi całoszklane w ościeżnicy aluminiowej. Szkło hartowane SGG 10mm, bezbarwne, światło przejścia 90 cm x 200 cm, klamki metalowe, zamek na klucz, na wysokości ok. 1000 mm pas bezpieczeństwa o szerokości 300mm w postaci zmatowionego szkła | TAK proszę podać |  |
| 5. W laboratoriach farba bakteriostatycznych zmywalna – spełniająca normę PN-C-81914:2002 (dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych), III lub IV klasa odporności na wycieranie (wg norm odporności PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 – do oferty należy załączyć informacje o spełnieniu wymienionych norm przez oferowane farby (proszę podać nr strony w ofercie ………). Wybór koloru/kolorów farby nastąpi przy podpisywaniu umowy. | TAK proszę podać |  |
| 6. Prace przeróbki instalacji gazowej polegające na wycięciu gałązki orurowania instalacji gazowej na korytarzu i wskazanych pomieszczeniach. | TAK |  |
| 7. Wykonanie instalacji dostosowanej do klimatyzatorów (typu split- które będą montowane w przyszłości) zgodnych z normami PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-78/B-03421 oraz PN-87/B-02151.02 (normy dotyczące wentylacji, klimatyzacji i akustyki budowlanej). Ponadto klimatyzatory w pomieszczeniach laboratoryjnych będą musiały utrzymać temp. na poziomie 18ºC +/- 2 ºC. Do oferty proszę dołączyć opis podstawowych parametrów oferowanych instalacji (proszę podać nr strony w ofercie ...........). | TAK proszę podać |  |
| 8. Chłodnice wszystkich klimatyzatorów będą montowane na dachu budynku „B”. W ramach niniejszych prac muszą być wykonane wszystkie prace instalacyjne. | TAK |  |
| 9. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do aktualnie obowiązujących przepisów. Stan obecny: instalacja oświetleniowa 230V – dwużyłowa, instalacja gniazd 230V-trzyżyłowa. Gniazdka elektryczne z bolcami. W pokojach laboratoryjnych dodatkowe gniazdka podtynkowe | TAK |  |
| 10. Na wszystkich drzwiach należy umieścić tabliczki z numeracją pomieszczeń. | TAK |  |
| 11. Podane powierzchnie do tynkowania, malowania, usuwania glazury są przybliżone, doprecyzowanie wymiarów przez Wykonawców nastąpi podczas wizji lokalnej. | TAK |  |
| 12. Podane mb instalacji są przybliżone, doprecyzowanie wymiarów przez Wykonawców nastąpi podczas wizji lokalnej. Umiejscowienie punktów elektrycznych musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. | TAK |  |

| II. Zestawienie pomieszczeń oraz prac do wykonania | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Pomieszczenie B707/708 wykucie drzwi z muru szt. 1,00 przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie m2 50 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 50 przygotowanie posadzki pod nową żywicę m2 11 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 11 przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 Demontaż gniazda siłowego i montaż gniazda 1 fazowego kpl 1,00 Okablowanie generatora azotu z pok. 708 Przewód YDY 3x4mm2 mb 30,00 Montaż kasety sterowniczej kpl 2,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu dla zasilania kasety kpl 1,00 Okablowanie generatora azotu z pok. 718 kpl 1,00 Przewód YDY 3x4mm2 mb 30,00 Montaż kasety sterowniczej kpl 2,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu dla zasilania kasety kpl 1,00 Przeróbka instalacji elektrycznej pod UPS Montaż obwodu YDY 5x4mm2 z rozdzielnicy mb 60,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu pod UPS kpl 2,00 Montaż przełącznika typu BY-Pass kpl 2,00 Montaż nowej instalacji w pokojach kpl 2,00 Montaż nowego osprzętu w pokojach kpl 2,00 Montaż nowych gniazd p/t podwójnych kpl 2,00 Montaż przewodów do gniazd mb 20,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 1,00 | TAK |  |
| 2. Pomieszczenie nr B718 wykucie drzwi z muru szt. 2,00 demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu kpl 1,00 skucie glazury m2 4 naprawienie ścian po skutej glazurze m2 4 ścianki działowe z płyt GK m2 16 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowych drzwi przeszklonych z ościeżnicą i okuciami - ALUMINIOWE kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowej witryny z drzwiami przeszklone - ALUMINIOWE kpl 1,00 gipsowanie ścian m2 4 przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie m2 74 ułożenie glazury w nowym miejscu zlewu m2 1 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 118 przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu kpl 1,00 przygotowanie posadzki pod nową żywicę m2 30 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 30 Przeróbka instalacji oświetleniowej pod 3 pomieszczenia kpl 1,00 Montaż wyłączników oświetlenia kpl 3,00 Montaż nowych gniazd na 20A (2x3 gniazda) kpl 6,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 2,00 Montaż nowych gniazd na 20A (2x3 gniazda) kpl 6,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 2,00 Montaż nowych gniazd p/t pojedynczych pod lodówki kpl 3,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 1,00 Montaż nowych gniazd 16A (zestaw 2x3 gniazda) kpl 6,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 1,00 Montaż nowych gniazd 16A (zestaw 2x3 gniazda) kpl 6,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 1,00 Montaż gniazd typu 1xRJ45 kat. 5 kpl 8,00 Montaż kabla UTP 4x2x0,5 kat. 5e kpl 32,00 | TAK |  |
| 3. Pomieszczenie nr B721 przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie m2 55 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 55 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 przygotowanie posadzki pod nową żywicę m2 15,00 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 15,00 Zasilanie do klimatyzatora mb 15,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla obwodu klimatyzatora kpl 1,00 Montaż nowych gniazd p/t podwójnych kpl 2,00 | TAK |  |
| 4. Pomieszczenie nr B727 wykucie drzwi z muru szt. 2,00 zaślepienie otworu po drzwiach m2 3 demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu kpl 1,00 skucie glazury m2 4 naprawienie ścian po skutej glazurze m2 4 gipsowanie ścian m2 4 przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie m2 52 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 55 przygotowanie posadzki pod nową żywicę m2 16 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 16 przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 | TAK |  |
| 5. Pomieszczenie nr B728 wykucie drzwi z muru szt. 2,00 obrobienie otworu po drzwiach kpl 1,00 demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu kpl 1,00 skucie glazury m2 8 naprawienie ścian po skutej glazurze m2 8 gipsowanie ścian m2 8 przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie m2 8 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 55 przygotowanie posadzki pod nową żywicę m2 16 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 16 przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 Zamiana gniazd pojedynczych na podwójne kpl 4,00 Montaż gniazd p/t i n/t na istniejących obwodach szt. 2,00 Montaż wypustu kablowego (na 2.5 kW) kpl 1,00 Montaż wypustu kablowego (na 3.5 kW) kpl 1,00 Montaż gniazd podwójnych p/t szt. 1,00 Montaż zasilania do digestorium kpl 1,00 | TAK |  |
| 6. Pomieszczenie nr B729 demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu kpl 1,00 demontaż brodzika i zakorkowanie wody i odpływu kpl 1,00 rozebranie ścianki - podmurowanie brodzika gr. 1/2 c kpl 1,00 rozebranie ścianki murowanej gr. 1/2 c m2 2 skucie glazury m2 14 skucie gresu i kleju m2 5 wykonanie podkładu wyrównawczego (wylewki) pod posadzkę żywiczną m2 6 naprawienie ścian po skutej glazurze m2 14 gipsowanie ścian m2 14 przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie m2 16 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną m2 29 przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu kpl 1,00 dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana) kpl 1,00 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej m2 6 Montaż nowych gniazd kpl 6,00 Montaż nowych gniazd w kanale kpl 3,00 kanał kablowy mb 2,00 Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu kpl 1,00 | TAK |  |
| 7. Zasilanie klimatyzatorów i oprawy UV Montaż przewodów do zasilania klimatyzatorów mb 160,00 Montaż osprzętu do zasilania klimatyzatorów w rozdzielnicy kpl 8,00 Montaż lamp UV z dostawą 4 szt. typu przepływowego oraz 4 szt. typu naświetlającego lub przepływowego kpl 8,00 Montaż wyłącznika do załączania lamp UV kpl 8,00 Montaż przewodów do zasilania lamp UV mb 80,00 | TAK |  |
| 8. Instalacje sanitarne Klimatyzacja/wentylacja Sprawdzenie działania istniejącego układu wentylacji wyciągowej kpl 1 Montaż filtrów (włókniny fitracyjnej) przy kratkach nawiewnych kpl 8 Montaż instalacji parownik - skraplacz dla klimatyzatorów typu Split we wszystkich remontowanych i tworzonych pomieszczeniach kpl 10 Przeróbka instalacji gazu kpl 1 Przebudowa instalacji wyciągowej umożliwiające podłączenie dygestorium kpl 1 Instalacje wod-kan Demontaż baterii natryskowej, podejść wody zimnej, ciepłej i kanalizacji kpl 1 Przesunięcie podejść instalacji wod.-kan. do urządzeń kpl 4 | TAK |  |
| 9. Wywiezienie gruzu wywiezienie gruzu i śmieci kont. 2,00 | TAK |  |

……..................……………., dn. …………… 					……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)